сайт: baltagrosnabspb.ru 
email: baltagrosnabspb@mail.ru

8-800-2222-195 (звонок бесплатный)

8-981-879-75-07

Дробилка Пневматическая Молотковая ДПМ-37 ременная

Принцип работы:

Материал, предназначенный для дробления, поглощается эжектором из бурта, бункера или прицепа и направляется гибкой всасывающей трубой в сепаратор, в котором установлен магнит, для отделения металлических примесей, и отсек для удаления минеральных примесей, откуда попадает в камеру дробления. В камере зерно подвергается дроблению под действием молотков, установленных на роторе. Измельченный материал после прохода через сито выбрасывается под действием ротора в осадительную камеру, далее продукт попадает в камеру вентилятора, затем через выпускной патрубок и гибкий напорный трубопровод транспортируется в бункер хранения или кормосмеситель.

Производительность, кг/час До 5000 Мощность двигателя, кВт 37 Масса, кг 430 Диаметр отверстий сит, мм 2-10 Частота вращения ротора, об./мин. 3000 Длина заборного шланга, м 10 Диаметр заборного шланга, мм 125 Длина выгрузного шланга, м 2,5-3 Диаметр выгрузного шланга, мм 125 Ресурс запасных частей: Молотки, тонн 600 Ротор, тонн 1000 Вентилятор, тонн 1000 Дорожка, тонн 1000 Гарантийный срок эксплуатации, месяцев 12

В комплектацию дробилки входит:

- заборный шланг (10м) с эжектором;

- выгрузной шланг (3м);

- Кабель 5м.

- ЗИП: комплект молотков-1шт., решета 4шт д=4,6,10,12мм.

- Пульт (запуск со звезды на треугольник)

*Производительность указана при условии предварительной очистки продукта от минеральных, металлических примесей, влажности продукта не более 14%,  = 750 кг/м3