сайт: baltagrosnabspb.ru
email: baltagrosnabspb@mail.ru

8-800-2222-195 (звонок бесплатный)

8-981-879-75-07

Крематоры АМТ

Крематор представляет собой специальную камеру, изготовленную из высокопрочной стали. Внутри камера обработана огнеупорным покрытием. Крематор снабжен высокопроизводительной горелкой, которая работает на дизельном или газообразном топливе. Возможно, скомплектовать крематор дополнительной горелкой, при этом основная горелка устанавливается в камере сжигания, а дополнительная – в камере дополнительного дожигания, где производится очистка крематора от продуктов горения – сажи и газов. Биологические отходы, помещенные в крематор полностью уничтожаются за счет высоких температур.

| Наименование | Макс. загрузка, кг | Расход топлива л/ч | Вес, кг | Наружные размеры, мм | Толщина футеровки, мм | Огнеупорная прокладка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дизельные крематоры |
| Крематор АМТ-50 | 50 | 3-8 | 560 | 1213*800*2373 | 120 | + |
| Крематор АМТ-100 | 100 | 3-8 | 965 | 1820*880*2470 | 120 | + |
| Крематор АМТ-200 | 200 | 5-10 | 1290 | 2010*940*2520 | 120 | + |
| Крематор АМТ-300 | 300 | 7-15 | 1910 | 2290*1070*2650 | 120 | + |
| Крематор АМТ-500 | 500 | 7-15 | 2450 | 2260*1090*2790 | 120 | + |
| Крематор АМТ-1000 | 1000 | 11-22 | 4870 | 2750*2180*3655 | 120 | + |
| Крематор АМТ-1500 | 1500 | 14-29 | 5700 | 3030*2180*3655 | 120 | + |
| Крематор АМТ-2000 | 2000 | 14-29 | 6800 | 3720*2180*3655 | 120 | + |
| Крематор АМТ-3000 | 3000 | 17-32 | 11000 | 5800*2180*3655 | 120 | + |
| Газовые крематоры |
| Крематор АМТ-50 | 50 | 4-9 | 560 | 1213*800*2373 | 120 | + |
| Крематор АМТ-100 | 100 | 4-9 | 965 | 1820*880*2470 | 120 | + |
| Крематор АМТ-200 | 200 | 5-12 | 1290 | 2010*940*2520 | 120 | + |
| Крематор АМТ-300 | 300 | 8-16 | 1910 | 2290*1070*2650 | 120 | + |
| Крематор АМТ-500 | 500 | 8-16 | 2450 | 2260*1090*2790 | 120 | + |
| Крематор АМТ-1000 | 1000 | 13-24 | 4870 | 2750*2180*3655 | 120 | + |
| Крематор АМТ-1500 | 1500 | 20-34 | 5700 | 3030*2180*3655 | 120 | + |
| Крематор АМТ-2000 | 2000 | 20-34 | 6800 | 3720*2180*3655 | 120 | + |
| Крематор АМТ-3000 | 3000 | 24-40 | 11000 | 5800*2180*3655 | 120 | + |
| Наименование | Газовый цена, руб. | Макс. загрузка в кг | Вес, кг | Наружные размеры, мм | Огнеупорная прокладка |
| Камера дожига АМТ-50 (для моделей 100, 200, 300, 500, 1000, 1500, 200) | 195 360 | 50 | 560 | 1213*868 | + |
| Камера дожига АМТ-100 для модели 3000 | 253 440 | 100 | 965 | 1413*965 | + |

Дополнительные опции:

- Щит управления для крематора 46 200 руб

- Колосники 2 772 руб/шт

- Габаритные размеры указаны без учета горелки (+45см к длине)

- Дутьевый вентилятор (Турбонаддув) 46 200 руб

- Электрическая таль для крышки 1т. - 33 000 руб.; 3т. - По запросу