сайт: baltagrosnabspb.ru 
email: baltagrosnabspb@mail.ru                  
8-800-2222-195 (звонок бесплатный)

8-981-879-75-07

Транспортер секционный шнековый ТСШ

Транспортер секционный шнековый предназначен для перемещения зерна и сыпучих материалов в горизонтальном, наклонном и вертикальном направлениях.

Особенности:

- Возможность исполнения стационарных и передвижных моделей;

- Возможность изготовления съемных бункеров;

- Возможность исполнения в желобе;

- Возможность комплектации мотор-редуктором;

- Возможность различного расположения привода.

| МАРКА | ДИАМЕТР, ММ | МОЩНОСТЬ, КВТ |
| --- | --- | --- |
| Шнековый транспортер зерна ТСШ-100 | 100 | 1,1-4 |
| Шнековый транспортер зерна ТСШ-120 | 120 | 1,1-4 |
| Шнековый транспортер зерна ТСШ-150П | 150 | 1,1-4 |
| Шнековый транспортер зерна ТСШ-200П | 200 | 1,1-5,5 |
| Шнековый транспортер зерна ТСШ-180П | 180 | 1,1-4 |
| Шнековый транспортер зерна ТСШ-220П | 220 | 1,1-5,5 |
| Шнековый транспортер зерна ТСШ-300П | 300 | 3-7,5 |
| Шнековый транспортер зерна ТСШ-320П | 320 | 3-7,5 |

Преимущества шнеков с винтом из цельнотянутой спирали:

- Изготовление из цельной металлической полосы способом холодной пластической деформации придает спирали правильные геометрические размеры, снижает процент травмирования зерна;

- Увеличенный ресурс за счет толщины спирали до 4/6мм.

Комплектация:

- секции шнека (приемная, промежуточная (ые), выгрузная);

- опорная стойка;

- электрика (кабель, пускатель)