Рычков Сергей 8 (981) 879 75 07
сайт: baltagrosnabspb.ru 
email: baltagrosnabspb@mail.ru
факс: (812) 324-90-05 
8-800-2222-195 (звонок бесплатный)

Поилки автоматические индивидуальные типа ПА-1

- Автоматические поилки типа ПА-1 предназначены для оптимального обеспечения водой крупного рогатого скота и лошадей.

- Поилки имеют конструкцию клапанного типа. Вода поступает на дно чаши при легком нажатии на клапан. Чаша поилки имеет гладкую поверхность, открыта и удобна для питья. Трубчатый легкоподвижный клапан из латуни обеспечивает равномерную подачу воды без брызг, уменьшает вероятность попадания в воду грязи и упрощает процедуру очистки поилки.

- Индивидуальная поилка идеально подходит для использования в коровниках привязного содержания.

- Автоматические поилки типа ПА-1 изготовлены из высококачественного чугуна и покрыты двойным слоем пищевой порошковой эмали (санитарно-эпидемиологическое заключение № 12-04-613 от 10.04.2012г.; протокол испытаний  № 1204-0832 ДА от 09.04.2012г.).

- Подключение к водопроводу возможно как сверху, так и снизу G 1/2"

- Крепление поилок при помощи 2-х скоб М12, изготовленных из нержавеющей стали (входят в комплект поставки и учтены в цене изделия)

- Срок службы – 7 лет

- Гарантия – 1 год

Характеристики поилок типа ПА-1 по исполнениям

| Испол- нение | Рекомендуемое применение | Вмести-мость чаши, не менее, л | Масса, не более, кг | Объемный расход воды при давлении (4+0,2) кгс/см² | Внешний вид, габаритные и присоединительные размеры, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -01 | Для телят, молодняка в возрасте до 12 месяцев | 1,4 | 4,8 | 5,5 |  |
| -02 | Для молодняка в возрасте до 12 месяцев, нетелей |  |  | 7,6 |  |
| -03 | Для нетелей, первотелок, коров молочной продуктивности (в сухостойный период и лактирующих) |  |  | 12,0 |  |
| -04 | Для коров мясных, быков-производителей без носового кольца, коров молочной продуктивности (в сухостойный период и лактирующих) | 3,0 | 7,6 | 14,0 |  |
| -05 | Для коров повышенной молочной продуктивности (лактирующих) |  |  | 18,0 |  |

Преимущества:

- Нет покупных изделий, все комплектующие изготовлены на предприятии

- Высокая пропускная способность клапана